## Slide 1: Regulatorischer Rahmen für Flexibilitätsleistungen in Verteilernetzen
17. Feb. 2023
Gerald KALT, Sven KAISER, Alexander KABINGER

## Slide 2: Inhalt
Ausgangslage
EU-Rechtsrahmen: Artikel 32 der Binnenmarktrichtlinie RL (EU) 2019/944
Möglichkeiten zur Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten von Verteilernetzen
Modelle der Umsetzung von Artikel 32
Zusammenfassung & Fazit

## Slide 3: Ausgangslage
Beschränkte Aufnahmefähigkeit von Verteilernetzen stellt zunehmend ein Problem dar, insbesondere hinsichtlich…
  …erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen (primär Wind und PV) und…
  …“neuer“ Lasten (E-Mobilität, Elektrifizierung von Raumwärme und Industrie)
Umsetzung der Energiesystemwende und Erreichung der Klimaziele hängen von den Netzanschlusskapazitäten der Verteilernetze ab
Alt hergebrachte Prinzipien des Verteilernetzbetriebs und -ausbaus („fit and forget“) sind nicht mehr adäquat. Die Hauptgründe dafür sind:
  Dauer von Netzverstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen (Genehmigungsverfahren, Personalkapazitäten, Lieferengpässe bei Betriebsmitteln); zugleich zunehmende Dynamik bei Anschlussbegehren
  Die Auslegung aller Betriebsmittel für seltene Leistungsspitzen ist nicht kosteneffizient.
  Digitalisierung und Verfügbarkeit von intelligenten Betriebsmitteln (Smart Grids etc.)

## Slide 4: EU-Rechtsrahmen Art. 32 RL (EU) 2019/944 “Anreize für die Nutzung von Flexibilität in Verteilernetzen“
  Verteilernetzbetreiber (VNB) sollen Flexibilitätsleistungen als Alternative zu Netzausbau berücksichtigen
  Nutzung von Flexibilitätsleistungen soll die Netzanschlusskapazitäten erhöhen und den Ausbau Erneuerbarer beschleunigen
  Beschaffung von Flexibilitätsleistungen mittels transparenter, diskriminierungsfreier und marktgestützter Verfahren
    Ausnahmen sind möglich bei wirtschaftlicher Ineffizienz und Gefahr von schwerwiegenden Marktverzerrungen oder verstärkten Engpässen“ besteht -> Feststellung durch Regulierungsbehörde erforderlich
  VNB sollen verpflichtet werden, Netzentwicklungspläne (V-NEP) zu veröffentlichen
    Transparenz bei Netzausbau und Flexibilitätsbeschaffung – Monitoring durch Regulierungsbehörde
  Die vorliegende Framework Guideline for Demand Response stellt die Grundlage für einen Network Code für Flexibilität dar (wurde im Dez. 2022 von ACER an EC übermittelt)

## Slide 5: Möglichkeiten zur Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten von Verteilernetzen
Netzinvestitionen
Klassischer Netzausbau bzw. Netzverstärkung (Standardmaßnahme)
Smart-Grid-Lösungen, Digitalisierung (Monitoring im Verteilernetz, Fernsteuerbarkeit, Lastflusssteuerung, rONT etc.)
Auf Verpflichtungen basierende Regelungen
„Spitzenkappung“ bei Einspeiseanlagen
Steuerkennlinien auf Basis lokaler Messwerte (P(U), Q(U),…)
Sonderregelungen für bestimmte Betriebsmittel
Auf freiwilliger Teilnahme (seitens Netzbenutzer) basierende Instrumente
Anreize für individuelles Last-, Erzeugungs- und Speichermanagement (inkl. spezielle Tarife [unterbrechbar, regelbar, zeitvariabel])
Netzanschlussverträge ohne gesicherte Leistung („non-firm connection agreements“)
Marktbasierte Flexibilitätsbeschaffung durch Verteilernetzbetreiber => Umsetzung von Art. 32 RL (EU) 2019/944
Parallel dazu: Modernisierung von Netzbetrieb und Netzplanung
Zeitgemäße Methoden („Digitaler Zwilling“, Spannungsbandbewirt-schaftung etc.)
Zielgerichtete und kostenoptimale Nutzung der verfügbaren Optionen

## Slide 6: Möglichkeiten zur Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten von Verteilernetzen
Maß-nahmen | Investitionen in Verteilernetze | Spitzenkappung bei Einspeise-anlagen | Steuerkennlinien auf Basis lokaler Messwerte (P(U), Q(U) u.dgl.) | Sonderregelungen für bestimmte Betriebsmittel | Anreize für individuelles LES (inkl. spezielle Tarife) | Netzanschluss-verträge ohne gesicherte Leistung | Marktbasierte Flexibilitätsbeschaffung (LES durch VNB)
Beschrei-bung bzw. Varianten | „klassischer“ Netzausbau Smart-Grid-Lösungen (rONT, Lastfluss-steuerung etc.; allg. Digitalisierung; Fernüberwachung & -steuerung) | Technologie-spezifische Beschränkung der max. Einspeise-leistung (% der Engpassleistung) | Spannungsabhängige Wirkleistungs-reduktion Kennlinien bzw. Einstellwerte bzgl. Blindleistung … | Konzepte für VNB-gesteuertes Laden Sperrzeiten für Heimspeicher/ Ladeeinrichtungen VNB-Abschaltung/ Leistungsreduktion | Höhere Gewichtung von Leistung in Netztarifen Konzept „Netzwirksame Leistung“ Spezielle Tarife (unterbrechbar, regelbar, zeitvariabel) | ohne finanzielle Abgeltung (eingeschränkt auf Übergangs-lösungen?) Vereinbarungen mit finanzieller Abgeltung (Anschlussentgelte) … | Ausschreibung langfristiger Verträge (Leistungsvorhaltung) Kurzfristige Gebote (ohne Leistungsvorhaltung)
Wirkung | Permanente Erhöhung der Aufnahmefähigkeit eines Netzes bzw. bessere Ausnutzung | Glättung von Einspeisespitzen durch Abregelung (oder lokales LES-Management) | Vermeidung lokaler Grenzwertverletzungen (Glättung von Einspeisespitzen in Niederspannung etc.) | Einschränkung der Netznutzung | Glättung der netz-wirksamen Last- bzw. Erzeugungsprofile oder Lastreduktion zu Spitzenzeiten | Flexibel abrufbare individuelle Leistungsreduktion | Beeinflussung der Lastflüsse durch zielgerichtete Eingriffe in Einspeise- oder Bezugsleistungen von Netzbenutzern
Vorteile und Nachteile | Permanenz Zuverlässigkeit Dauer bis zur Umsetzung (Kosten) | Wirkung gut quantifizierbar Einfache Umsetzung Systematische Abregelung von Erneuerbaren Diskriminierung | Lokal optimierte Wirkung möglich Jedoch keine Berücksichtigung nicht-lokaler Aspekte möglich | Ermöglicht gezielte und verursachergerechte Lösungen Tendenziell regional undifferenziert Diskriminierung | Einfache Umsetzung Zuverlässige Vermeidung von Leistungsspitzen fraglich (keine „Aktivierung“ von Last-steuerung möglich) Wenig zielgerichtet | Einfache Umsetzung Konformität mit EU-Rechtsrahmen fraglich Streitfälle wahrscheinlich | Zielmodell des EU-Rechtsrahmens Möglichkeit von optimierten Eingriffen Kombinierbar mit ÜNB-Systemdienst-leistungen („Revenue stacking“) Gefahr von Gaming
Maß-nahmen | Investitionen in Verteilernetze | Spitzenkappung bei Einspeise-anlagen | Steuerkennlinien auf Basis lokaler Messwerte (P(U), Q(U) u.dgl.) | Sonderregelungen für bestimmte Betriebsmittel | Anreize für individuelles LES (inkl. spezielle Tarife) | Netzanschluss-verträge ohne gesicherte Leistung | Marktbasierte Flexibilitätsbeschaffung (LES durch VNB)
Beschrei-bung bzw. Varianten | „klassischer“ Netzausbau Smart-Grid-Lösungen (rONT, Lastfluss-steuerung etc.; allg. Digitalisierung; Fernüberwachung & -steuerung) | Technologie-spezifische Beschränkung der max. Einspeise-leistung (% der Engpassleistung) | Spannungsabhängige Wirkleistungs-reduktion Kennlinien bzw. Einstellwerte bzgl. Blindleistung … | Konzepte für VNB-gesteuertes Laden Sperrzeiten für Heimspeicher/ Ladeeinrichtungen VNB-Abschaltung/ Leistungsreduktion … | Höhere Gewichtung von Leistung in Netztarifen Konzept „Netzwirksame Leistung“ Spezielle Tarife (unterbrechbar, regelbar, zeitvariabel) | ohne finanzielle Abgeltung (eingeschränkt auf Übergangs-lösungen?) Vereinbarungen mit finanzieller Abgeltung (Anschlussentgelte) … | Ausschreibung langfristiger Verträge (Leistungsvorhaltung) Kurzfristige Gebote (ohne Leistungsvorhaltung)

## Slide 7: Maßnahmenmix zur Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten
 | Stromerzeugungsanlagen | Verbrauchsanlagen
Hochspannung (NE 3) |  | 
Mittelspannung (NE 4 und 5) |  | 
Niederspannung (NE 6 und 7) |  | 
Vermarktung von Flexibilität (freiwillig)
„Regelbare“ Tarife mit temporär einschränkbarem Leistungsband (freiwillig)
Netzanschlussverträge ohne gesicherte Einspeiseleistung (Entscheidung der VNB; zeitlich befristet)
(Verbrauchsanlagen mit Eigenerzeugung)
Tarifliche Anreize für Last-, Erzeugungs- und Speichermanagement durch stärkere Gewichtung der Bezugsleistung (Lastspitzen)
Unterbrechbare Tarife* (freiwillig)
P(U)-Regelung für PV*
(Entscheidung der VNB)
*) tw. Anpassungen bestehender Regelwerke

## Slide 8: Flexibilitätsangebot und -nachfrage: Gegenstand von Artikel 32
Stromerzeu-gungsanlagen
Balancing
Engpass-management (Redispatch)
Bedarfsträger
Einsatzzwecke von Flexibilität
Anbieter von Flexibilität (Marktteilnehmer)
Industrie
Gewerbe
Haushalte
Betreiber von Ladeparks
Portfolio- optimierung, Fahrplantreue
Kapazitäts- & Restriktions-management
Übertragungs-netzbetreiber
Verteilernetz-betreiber
Bilanzgruppen
…
Flexibilitätsangebot
Energie-gemeinschaften
Flexibilitätsbedarf
Gegenstand von Art. 32 RL (EU) 2019/944
3 Wege der Flex.vermarkung
Unab-hängiger Aggregator
Lieferant als Aggregator
Direkte Vermarktung

## Slide 9: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Grundsätzliche Überlegungen zur Ausgestaltung
  Eingriffe in bestehende Elemente des Marktdesigns vs. Beibehalten bewährter Konzepte
    Einheitliches Modell für ÜNB- und VNB-Redispatch?
    Markt- oder kostenbasiertes Modell?
  Fokus auf lang- oder kurzfristige Flexibilitätsbeschaffung?
  Einschätzung der Gefahr von strategischem Bietverhalten bzw. „Inc-Dec-Gaming“?
  Bundesweit einheitliches, regulatorisch vorgegebenes Beschaffungsmodell oder VNB-spezifische Lösungen?

## Slide 10: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 1: Langfristbeschaffung mittels Ausschreibungen (1/2)
  Vorbild: UK
  VNB identifizieren Flexibilitätsbedarf in ihrem Netz und beschaffen lokale Flexibilitätsleistungen über Ausschreibungen (längerfristige Verträge über Leistungsvorhaltung und Erbringung auf Abruf)
  Keine Änderungen beim ÜNB-Redispatch (kostenbasiert mit kontrahierten Erzeugungsanlagen; Netzreserve als Backup)
  Flexibilitätsbeschaffung der VNB unabhängig von ÜNB-Redispatch

## Slide 11: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 1: Langfristbeschaffung mittels Ausschreibungen (2/2)
Stromerzeu-gungsanlagen
Balancing
Engpass-management (Redispatch)
Bedarfsträger
Einsatzzwecke von Flexibilität
Anbieter von Flexibilität (Marktteilnehmer)
Industrie
Gewerbe
Haushalte
Betreiber von Ladeparks
Portfolio- optimierung, Fahrplantreue
Kapazitäts- & Restriktions-management
Übertragungs-netzbetreiber
Verteilernetz-betreiber
Bilanzgruppen
…
Flexibilitätsangebot
Energie-gemeinschaften
Flexibilitätsbedarf
Ausschreibungen von Flexibilitätsleistungen durch Verteilernetzbetreiber
Spezifikationen können von VNB individuell gestaltet werden, sind jedoch durch Regulierungs-behörde zu genehmigen
3 Wege der Flex.vermarkung
Unab-hängiger Aggregator
Lieferant als Aggregator
Direkte Vermarktung

## Slide 12: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 2: Hybrides Redispatch-Modell (1/2)
  …entspricht weitgehend dem Vorschlag für „Redispatch 3.0“
  Beibehaltung von kostenbasiertem Redispatch, jedoch verpflichtende Teilnahme für alle Erzeuger ab einem bestimmten Leistungsschwellwert (bsw. 250 kW, d.h. ab Typ B gem. RfG Schwellenwert-Verordnung - RIS)
  Marktbasierte, freiwillige Teilnahme flexibler Lasten sowie kleinere Erzeugungsanlagen und Speicher
  Integration von VNB- und ÜNB-Redispatch – gemeinsame Nutzung der Flexibilitäts-Ressourcen und Koordination der Abrufe von ÜNB und VNB

## Slide 13: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 2: Hybrides Redispatch-Modell (2/2)
Stromerzeu-gungsanlagen
Balancing
Bedarfsträger
Einsatzzwecke von Flexibilität
Anbieter von Flexibilität (Marktteilnehmer)
Industrie
Gewerbe
Haushalte
Betreiber von Ladeparks
Portfolio- optimierung, Fahrplantreue
Kapazitäts- & Restriktions-management
Übertragungs-netzbetreiber
Verteilernetz-betreiber
Bilanzgruppen
…
Flexibilitätsangebot
Energie-gemeinschaften
Flexibilitätsbedarf
Verpflichtende, kostenbasierte Teilnahme größerer Erzeugungsanlagen
3 Wege der Flex.vermarkung
Unab-hängiger Aggregator
Lieferant als Aggregator
Direkte Vermarktung
Freiwillige, markt-basierte Teilnahme flexibler Lasten und kleiner Erzeugungsanlagen
Engpass-management (Redispatch)
Gemein-same Merit-Order

## Slide 14: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 3: Kurzfristige Flexibilitätsbeschaffung über Handelsplattform (1/2)
  …angelehnt an GOPACS-Plattform (NL)
  Schaffung einer vollständig marktbasierten Redispatch-Plattform für ÜNB und VNB
  Kopplung der Flexibilitätsplattform an Intraday-Handel (Kooperation mit Börse)
  Gebote mit Ortsinformation können von ÜNB und VNB für Redispatch genutzt werden
  Integration von VNB- und ÜNB-Redispatch – gemeinsame Nutzung der Flexibilitäts-Ressourcen und Koordination der Abrufe von ÜNB und VNB

## Slide 15: Modelle der Umsetzung von Art. 32 Konzept 3: Kurzfristige Flexibilitätsbeschaffung über Handelsplattform (2/2)
3 Wege der Flex.vermarkung
Anlagen- betreiber
Flexibilitätsplattform
Gebotsmanagement
Ex-post Fahrplan-korrekturen
Weiterleitung nicht abgerufener Gebote in Intraday-Handel
…
(Aufgaben sind
in Marktregeln zu definieren)
Bedarfsträger
Einsatzzwecke von Flexibilität
Anbieter von Flexibilität (Marktteilnehmer)
Industrie
Gewerbe
Haushalte
Betreiber von Ladeparks
Portfolio- optimierung (Fahrplantreue)
Kapazitäts- & Restriktions-management
Übertragungs-netzbetreiber
Verteilernetz-betreiber
Bilanzgruppen
…
Flexibilitätsangebot
Energie-gemeinschaften
Flexibilitätsbedarf
Unab-hängiger Aggregator
Lieferant als Aggregator
Direkte Vermarktung
Balancing
Engpass-management (Redispatch)

## Slide 16: Gegenüberstellung der Konzepte Einschätzung der Vor- und Nachteile
 | Langfristbeschaffung mittels Ausschreibungen | Hybrides Redispatch-Modell | Kurzfristige Beschaffung über Handelsplattform
Änderungen im bestehenden österr. Marktdesign | gering* | gering-mittel* | hoch
Gefahr von Gaming bzw. strategischem Verhalten; Anforderungen an Marktmonitoring* | mittel* | gering | hoch
Aufwand für laufende regulatorische Aufgaben gemäß Art. 32 RL (EU) 2019/944 | potenziell hoch* | mittel | gering
Kompatibilität mit EU-Zielmodell („Marktgestützte Beschaffung“ und „Gleichbehandlung“) | mittel* | gering | hoch
  *) abhängig von der konkreten Ausgestaltung

## Slide 17: Zusammenfassung
Die 3 Säulen der Umsetzung von Art. 32 der Binnenmarktrichtlinie RL (EU) 2019/944
Transparenz bei Netzsituation und -planung durch Netzentwicklungspläne für Verteilernetze (V-NEP)
Information über geplante Netzausbau-projekte und Flexibilitätsbeschaffung
Kohärenz der Netzentwicklungspläne auf Übertragungs- und Verteilernetzebene
Sicherstellung ausreichender Netzanschlusskapazitäten (Ausbau Erneuerbarer, E-Mobilität, Sektorkopplung)
Veröffentlichung alle 2 Jahre
Verpflichtende Konsultation und Würdigung der Stellungnahmen
Nutzung von Flexibilitätsleistungen durch Verteilernetzbetreiber
Berücksichtigung von Flexibilitäts-leistungen als Alternative zu Netzausbauprojekten in der Netzplanung
Diskriminierungsfreie und markt-basierte Beschaffung (Ausnahmen von marktbasierter Beschaffung sind möglich)
Ziel: Kosteneffizienz im Verteilernetz-betrieb durch Erzeugungs-, Last- und Speichermanagement
Aufgaben der Regulierungsbehörde: Regulatorischer Rahmen und Monitoring
Festlegung/Genehmigung von Spezifikationen für Flexibilitätsbeschaffung
Genehmigung von nicht-marktbasierten Beschaffungsverfahren bei Gefahr von Marktverzerrungen, ökonomische Ineffizienz oder verstärkten Engpässen
Prüfung von Netzentwicklungspläne sowie der Würdigung der Konsultationsergebnisse
Anerkennung der Kosten für Flexibilitätsleistungen

## Slide 18: Fazit
Gezielte Flexibilitätsbeschaffung soll zukünftig zum Standardrepertoire der Verteilernetzbetreiber gehören.
Ziele dabei sind…
  die Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer
  die Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten (Elektrifizierung und Dekarbonisierung)
  Kosteneffizienz und Systemsicherheit
  Flexibilitätspotentiale für möglichst vielen Bedarfsträgern parallel nutzbar zu machen
Grundvoraussetzungen für eine effiziente Nutzung verteilter Flexibilitäten beinhalten…
  verstärktes Netzmonitoring und Digitalisierung der Netze,
  Koordination zwischen Netzbetreibern und
  klare Vorrangregeln.
Maßnahmen zur Erhöhung der Netzanschlusskapazitäten sind dringend erforderlich. Ein nach Netzebenen und Netzbenutzern differenzierter Maßnahmenmix, der kurz- und längerfristig umsetzbare Elemente beinhaltet, erscheint zielführend.

## Slide 19
Gerald Kalt
558
gerald.kalt@e-control.at