## Slide 1: Nutzer- und systemseitige Effekte durch preisbasiertes Demand Response mit Wärmepumpen
IEWT 2023
Wien, 17. Februar 2023
Evelyn Sperber, Christoph Schimeczek

## Slide 2: Motivation
Quelle: BWP 2023
Quelle: Fraunhofer ISE 2023
Quelle: Pixabay
“Every consumer will be able to offer demand response […]. Dynamic electricity price contracts […] will allow consumers to respond to price signals”
Quelle: European Commission 2019
?
Notes:   Energy scenario studies: up to 80% of space heating demand provided by HP by 2050

## Slide 3: Forschungsfragen
Welchen Einfluss hat der preisgesteuerte Wärmepumpen auf die Kosten ihrer Betreiber?
Wie werden Residuallast und Stromerzeugung beeinflusst?
Welche Rolle spielen der Sanierungszustand der Gebäude sowie Nutzer-Komforteinstellungen?

## Slide 4: Methoden Kopplung von agentenbasierter Simulation und Optimierung
GAMS
Wärmepumpen- einsatzoptimierung
AMIRIS
Strommarkt-
simulation
Aggregierter Strombedarf der Wärmepumpen
Dynamisches Strompreisssignal
Python
FAST API / uvicorn web server

## Slide 5: AMIRIS Agent-based market model for the investigation of renewable and integrated energy systems
Agentenbasiertes Modell zur Simulation des deutschen Strommarktes
Modelliert einzelwirtschaftliche Betriebsentscheidungen von Stromerzeugungsanlagen und Flexibilitätsoptionen
Day-ahead Markträumung durch Verschneiden von aggregierter Angebots- und Nachfragekurve
Open source verfügbar unter https://gitlab.com/dlr-ve/esy/amiris

## Slide 6: Design dynamischer Strompreissignale
Quelle: Kühnbach et al. 2021
Quelle: Verivox 2023
„Avalanche effects“ werden abgeschwächt, indem das Preissignal mit einer Preissensitivität versehen wird
Dazu: vorgelagerte Analyse der Preisänderung je zusätzlicher Stromnachfrage basierend auf Simulationsdaten
„Erfahrungswissen“ eines Aggregators
Dynamische Strompreissignale bestehen aus
Vorhersage der Großhandelsstrompreise (ohne flexible Wärmepumpen)
Regulatorischen Strompreisbestandteilen
Preissensitivität
Vorläufig!

## Slide 7: GAMS Wärmepumpeneinsatzoptimierung
Minimiert Strombezugskosten der Wärmepumpen unter dynamischen Strompreisen aus Nutzerperspektive
Flexibilität durch thermische Gebäudespeichermasse; limitiert durch Nutzerkomforteinstellungen
Wärmebedarfe bottom-up durch reduced-order-Modelle des thermischen Verhaltens von Typgebäuden berechnet (Sperber et al. 2020)
Wärmepumpen-COP = Funktion von Außentemperatur und gebäudespezifischer Vorlauftemperatur (Kemmler und Thomas 2020)
Quadratisches Optimierungsproblem
Zielfunktion:
Wichtigste Nebenbedingungen:
Mittlere T = Tmittel
(T = Temperatur)
Reduced-order Gebäudemodelle

## Slide 8: Fallstudie
75% Marktpenetration in Einfamilienhäusern ≥ 1958
= 6,4 Mio. Wärmepumpen
Exogenes Setup
Szenarien
Rahmenannahmen
Wärmepumpentechnologie:
70% Luft/Wasser, 30% Sole/Wasser
8 Gebäudetypen gemäß deutscher Wohngebäudetypologie (Loga et al. 2015)
Stromerzeugungsanlagen:
  Wind: 145 GW
  PV: 215 GW
  Gas: 100 GW
“Traditioneller” Stromverbrauch:
530 TWh/a │85 GWp
CO2 -Preis= 100 €/t
EE-Fördersystem: fixe Marktprämie
Fixe Abgaben, Entgelte und Umlagen:
= 12,5 ct/kWh
= 1/2 des durchschnittlichen Strompreises
Wetterjahr 2019
Limitationen
Kein Speicher neben der thermischen Gebäudespeichermasse; keine weiteren Flexibilitätsoptionen
Keine Netzrestriktionen
Deutschland 2030
~ 80% EE-Anteil am Strommix
Gebäudesanierungszustand | 
unsaniert | Ohne nachfolgende thermische Sanierung 65 GWel
saniert | Thermisch saniert nach gesetzlichem Standard 32 GWel
Nutzerkomfort-Einstellungen | 
INFLEX | Inflexibel – nur marginale Schwankungen toleriert Ti = 21,5 °C +/- 0,25°C
FLEX | Flexibel – Temperatur darf variieren Ti = 21,5 °C +/- 1,5°C

## Slide 9: Nutzerseitige Effekte
Alte Gebäude: Kostenhalbierung durch Wärmedämmung
Einsparungen durch flexible Fahrweise: 7 – 10%
Vorläufige Ergebnisse!
Stromkosten beim Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen

## Slide 10: Systemseitige Effekte
Stromverbrauch aller Wärmepumpen
Stromerzeugungsmix
Maximale Residuallast
Wärmedämmung wichtig:
    Halbierung des Stromverbrauchs
    Ca. 15 GW geringerer Bedarf an Backup-Kapazität
    Erzeugung aus Konventionellen um ca. 17 % reduziert
Flexibilität:
  Leicht reduzierte marktbasierte EE-Abregelung
  Aber leichte „avalanche effects“ in Bezug auf die maximale Residuallast!
Vorläufige Ergebnisse!
* ohne Preissensitivität: 97,3 GW
*

## Slide 11: Schlussfolgerungen und Ausblick
Thermische Gebäudesanierung vor Einbau der Wärmepumpen…
    Reduziert Stromnachfrage und Betriebskosten durch Wärmepumpen merklich
    Reduziert die Residuallast im Stromsystem deutlich
  Flexibilität durch Akzeptanz von Temperaturschwankungen…
    Schont den Geldbeutel
    Verbessert die EE-Marktintegration leicht
    Löst Lawineneffekte in Bezug auf die Residuallast aus
Ausblick
  Verbesserung der Preisvorhersage
  Berücksichtigung konkurrierender Flexibilitätsoptionen
  Dynamisierung von Strompreiskomponenten

## Slide 12: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt
Evelyn Sperber
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Institute für Vernetzte Energiesysteme | Energiesystemanalyse
E-Mail: Evelyn.Sperber@dlr.de
Telefon: +49.711.6862-8145
Danksagungen
Vielen Dank an Prof. Valentin Bertsch für wertvolles Feedback
Vielen Dank an das AMIRIS-Team, insb. Ulrich Frey, Kristina Nienhaus und Johannes Kochems

## Slide 13: Referenzen
BWP, Absatzzahlen 2023, online abgerufen am 14.02.2023 von https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/absatzzahlen/
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Energy Charts, online abgerufen am 14.02.2023 von energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE
European Commission, Clean Energy for all Europeans, 2019
M. Kühnbach, J. Stute, A.L. Klingler, Impacts of avalanche effects of price-optimized electric vehicle charging - Does demand response make it worse? Energy Strategy Reviews vo. 34, 2021
Verivox, Strompreiszusammensetzung 2023, online abgerufen am 14.02.2023 von https://www.verivox.de/strom/themen/strompreiszusammensetzung/
E. Sperber, U. Frey, V. Bertsch: Reduced-order models for assessing demand response with heat pumps – Insights from the German energy system, Energy & Buildings vol. 223, 2020
T. Kemmler, B. Thomas: Simulation von Wärmepumpensystemen auf Grundlage von Korrelationsfunktionen für die Leistungsdaten der Wärmepumpe, 16. Symposium Energieinnovation, Graz/Austria, 2020
T. Loga, B. Stein, N. Diefenbach, R. Born, Deutsche Wohngebäudetypologie. Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden, Institut Wohnen und Umwelt, 2015